Opis robót :	Wykonanie remontu budynku gminy Boronów

Roboty malarskie i ogólno-budowlane

ELEMENT :	c.  Wykonaie robót remontowych - korytarze

Data : 2009-08-11	 Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

c.	ELEMENT :   Wykonanie  robót remontowych - korytarze

Poz. 1.	KNR  401-1204-01-00  IGM Warszawa	 136,072	m2

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

10,92*1,50+4,84*3,30*2*1,15+8,95*1,50+3,63*1,50+4,94*3,30+3,30*1,50+3,30*7,08+3,30*4,40+3,30*1,50 =	 136,072

Razem obmiar =	 136,072

Poz. 2.	KNR  401-1204-02-00  IGM Warszawa	 148,185	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

I piętro :	8,95*2*1,10-0,80*0,5*5+(4,94+3,30)*2*1,10-2,70*1,50+(3,63*2+1,50)*1,10-0,80*0,5*4+4,75*2*1,35*0,5 =	 46,217

-(4,75*2+3,30)*1,50 =	- 19,200

II piętro :	(10,92*2+1,50)*1,10-0,80*0,50*8+(4,84*2+3,30)*1,50-(4,84*2+3,30)*1,50+(4,77+1,50+7,07+1,72)*2,74 =	 63,738

3,90*2*2,70*0,50-0,80*2,0*4-0,80*0,80*2-2,70*2,10+(3,30+4,40)*2*2,74-1,15*1,50*2-0,80*2,0 =	 34,326

(3,30+1,50)*2*2,74-0,80*2,0*2 =	 23,104

Razem obmiar =	 148,185

Poz. 3.	KNR  401-1204-02-00  IGM Warszawa	 21,927	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: oscieża okienne i drzwiowe

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

(2,70+1,50*2)*0,31+(0,80+2,0*2)*0,20*21 =	 21,927

Razem obmiar =	 21,927

Poz. 4.	KNR  401-0713-03-00  IGM Warszawa	 51,034	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu ciasta wapiennego, na

nie malowanych i nie pokrytych tapetą: ścianach 30% powierzchni ścian

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

(148,185+21,927)*0,30 =	 51,034

Razem obmiar =	 51,034

Poz. 5.	KNR  401-0713-04-00  IGM Warszawa	 40,822	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu ciasta wapiennego, na

nie malowanych i nie pokrytych tapetą: stropach, biegach, spocznikach

30% powierzchni sufitów

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

136,072*0,30 =	 40,822

Opis robót :	Wykonanie remontu budynku gminy Boronów

Roboty malarskie i ogólno-budowlane

ELEMENT :	c.  Wykonaie robót remontowych - korytarze

Data : 2009-08-11	 Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Razem obmiar =	 40,822

Poz. 6.	KNR  401-0348-03-00  IGM Warszawa	 3,184	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=2,44*2,61*0,5 =	 3,184

Razem obmiar =	 3,184

Poz. 7.	KNR  401-0354-07-00  IGM Warszawa	 11,000	szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie z muru ościeżnic stalowych , o pow. ponad 1 m2 do 2 m2

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

II piętro :	6+1 =	 7,000

I piętro :	2+2 =	 4,000

Razem obmiar =	 11,000

Poz. 8.	KNNR  002-1104-02-00  MRRiB	 17,600	m2

Analogia-Ościeżnice MDF regulowane

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

II piętro :	0,80*2,0*(6+1) =	 11,200

I piętro :	0,80*2,0*4 =	 6,400

Razem obmiar =	 17,600

Poz. 9.	KNNR  002-1103-01-00  MRRiB	 17,600	m2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

II piętro :	0,80*2,0*(6+1) =	 11,200

I piętro :	0,80*2,0*4 =	 6,400

Razem obmiar =	 17,600

Poz. 10.	Analiza własna	 11,000	kpl

Dostawa materiałów

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

II piętro :	=6+1 =	 7,000

I piętro :	=4 =	 4,000

Razem obmiar =	 11,000

Poz. 11.	KNR  401-0354-07-00  IGM Warszawa	 1,000	szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie z muru ościeżnic stalowych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2

Opis robót :	Wykonanie remontu budynku gminy Boronów

Roboty malarskie i ogólno-budowlane

ELEMENT :	c.  Wykonaie robót remontowych - korytarze

Data : 2009-08-11	 Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

I piętro okienko 1,72*0,95 :	=1 =	 1,000

Razem obmiar =	 1,000

Poz. 12.	KNR  205-0904-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 3,300	m

Analogia Elementy aluminiowe różne -  karnisz typu OK1 Demontaż karniszy sufitowych (R;S=0,5, M=0)

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

3,30 =	 3,300

Razem obmiar =	 3,300

Poz. 13.	KNR  401-1212-28-00  IGM Warszawa	 48,470	m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem

podłoża

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=2,82*2+(1,20+1,26+0,79)*4+0,75+2,20*2+1,84*2+3,60*4+4,60+2,0 =	 48,470

Razem obmiar =	 48,470

Poz. 14.	KNR  401-1212-02-00  IGM Warszawa	 1,920	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Malowanie farbą olejną, pełnych powierzchni metalowych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

(0,80*0,80+0,80*0,40)*2 =	 1,920

Razem obmiar =	 1,920

Poz. 15.	KNR  401-1212-55-00  IGM Warszawa	 12,000	szt

Malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. o powierzchni do 0,1 m2: dwukrotne

z oczyszczeniem podłoża

Poz. 16.	KNR  202-2004-01-00  WACETOB Warszawa	 9,176	m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]

Analogia-obudowanie rur płytami gipsowo-kartonowymi

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

2,60*0,50*2+2,74*0,60*4 =	 9,176

Razem obmiar =	 9,176

Poz. 17.	KNR  401-0354-10-00  IGM Warszawa	 16,621	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia-demontaż balutrady stalowej

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

Opis robót :	Wykonanie remontu budynku gminy Boronów

Roboty malarskie i ogólno-budowlane

ELEMENT :	c.  Wykonaie robót remontowych - korytarze

Data : 2009-08-11	 Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

(3,22+3,44+1,65+3,30+3,50)*1,10 =	 16,621

Razem obmiar =	 16,621

Poz. 18.	KNR  401-0354-14-00  IGM Warszawa	 18,000	szt

Wykucie z muru: każdej wmurowanej końcówki balustrady

Poz. 19.	ZAŁ.1 - KNNR  002-1301-01-00  MRRiB	 15,110	m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe – analogia balustrady
                             ze stali nierdzewnej

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

3,22+3,44+1,65+3,30+3,50 =	 15,110

Razem obmiar =	 15,110

Poz. 20.	KNNR  002-1301-02-00  MRRiB	 3,500	m

Pochwyty stalowe na wspornikach

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

3,5 =	 3,500

Razem obmiar =	 3,500

Poz. 21.	KNR  031-0113-02-00  IGM Warszawa	 0,338	100 m

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, rurociągu o średnicy nominalnej :

16-20 mm,grub.otuliny 6 mm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

(3,30*2+2,0+2,26*2+2,60*2+1,90*2+5,22*2+1,20)/100 =	 0,338

Razem obmiar =	 0,338

Poz. 22.	KNR  202-2011-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 15,642	m2

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profili

nośnych - 60 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

3,30*4,74 =	 15,642

Razem obmiar =	 15,642

Poz. 23.	KNR  401-0329-03-00  IGM Warszawa	 0,550	m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy grub.ścian

ponad 1/2 ceg.

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

1,0*1,10*0,25*2 =	 0,550

Razem obmiar =	 0,550

Opis robót :	Wykonanie remontu budynku gminy Boronów

Roboty malarskie i ogólno-budowlane

ELEMENT :	c.  Wykonaie robót remontowych - korytarze

Data : 2009-08-11	 Str: 5

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Poz. 24.	KNR  019-1023-05-00  IGM Warszawa	 1,520	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o

powierzchni: do 1,0 m2

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

0,95*0,80*2 =	 1,520

Razem obmiar =	 1,520

Poz. 25.	Analiza własna	 2,000	kpl

Dostawa materiałów

Poz. 26.	KNR  202-1118-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 84,519	m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

10,92*1,50+3,30*0,68+8,95*1,50+3,30*6,44+3,63*1,50+0,73*3,30+3,30*7,08 =	 84,519

Razem obmiar =	 84,519

Poz. 27.	KNR  202-1118-09-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 84,519	m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - metoda kombinowana

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

10,92*1,50+3,30*0,68+8,95*1,50+3,30*6,44+3,63*1,50+0,73*3,30+3,30*7,08 =	 84,519

Razem obmiar =	 84,519

Poz. 28.	KNR  202-1121-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 18,709	m2

Okładziny schodów i podestówz płytek z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowamą,

wymiar płytek: 30 x 30 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

3,30*1,52+(0,34+0,11)*1,63*(8+10)+(0,34+0,15)1,63*(9+10) =	 18,709

Razem obmiar =	 18,709

Poz. 29.	KNR  202-1120-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 73,340	m

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej / z przecinaniem płytek/, o

wymiarach płytek: 30 x 30 cm, cokolik 15 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

7,08*2+1,72+0,30*2+0,25*2-0,80*4+1,50+4,94*2+3,30+3,65*2+8,95*2-0,8*9+3,30*2+1,52*4 =	 59,140

10,92*2+1,50-3,30-0,90*8+0,68*2 =	 14,200

Razem obmiar =	 73,340

Opis robót :	Wykonanie remontu budynku gminy Boronów

Roboty malarskie i ogólno-budowlane

ELEMENT :	c.  Wykonaie robót remontowych - korytarze

Data : 2009-08-11	 Str: 6

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Poz. 30.	KNR  202-1120-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 73,340	m

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x 30 cm, przy wysokości cokolika 15 cm, /z przecinaniem

płytek/, układanych metodą: kombinowaną

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

7,08*2+1,72+0,30*2+0,25*2-0,80*4+1,50+4,94*2+3,30+3,65*2+8,95*2-0,8*9+3,30*2+1,52*4 =	 59,140

10,92*2+1,50-3,30-0,90*8+0,68*2 =	 14,200

Razem obmiar =	 73,340

Poz. 31.	KNR  017-2608-03-00  IGM Warszawa	 127,320	m2

Analogia - Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynku żywicznego

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

(10,92+1,50+5,20*2+8,95*2+4,94*2+3,30*2+1,50+3,65*2+5,20*2+7,08*2+1,72+1,0)*1,50 =	 139,920

drzwi :	-0,80*1,50*21 =	- 25,200

oscieża :	0,20*1,50*21*2 =	 12,600

Razem obmiar =	 127,320

Poz. 32.	KNR  017-2609-08-00  IGM Warszawa	 63,000	m

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym na ościeżach

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

1,50*2*21 =	 63,000

Razem obmiar =	 63,000

Poz. 33.	KNR  017-2609-06-00  IGM Warszawa	 114,720	m2

Analogia- przygotowanie podłoża pod tynk żywiczny-1 warstwa śiatki z włókna szklanego-ściany

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

(10,92+1,50+5,20*2+8,95*2+4,94*2+3,30*2+1,50+3,65*2+5,20*2+7,08*2+1,72+1,0)*1,50 =	 139,920

drzwi :	-0,80*1,50*21 =	- 25,200

Razem obmiar =	 114,720

Poz. 34.	KNR  017-2609-07-00  IGM Warszawa	 12,600	m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia- przygotowanie podłoża pod tynk żywiczny-1 warstwa śiatki z włókna szklanego-ościeża

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

oscieża :	0,20*1,50*21*2 =	 12,600

Razem obmiar =	 12,600

Poz. 35.	KNR  017-0929-01-00  IGM Warszawa	 127,320	m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Zagruntowanie podłoża pod cienkowarstwową wyprawę elewacyjną  -grunt pod tynki mozajkowe

Opis robót :	Wykonanie remontu budynku gminy Boronów

Roboty malarskie i ogólno-budowlane

ELEMENT :	c.  Wykonaie robót remontowych - korytarze

Data : 2009-08-11	 Str: 7

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

(10,92+1,50+5,20*2+8,95*2+4,94*2+3,30*2+1,50+3,65*2+5,20*2+7,08*2+1,72+1,0)*1,50 =	 139,920

drzwi :	-0,80*1,50*21 =	- 25,200

oscieża :	0,20*1,50*21*2 =	 12,600

Razem obmiar =	 127,320

Poz. 36.	KNR  017-0929-03-00  IGM Warszawa	 114,720	m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mozajkowego ,  na ścianach

płaskich

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

(10,92+1,50+5,20*2+8,95*2+4,94*2+3,30*2+1,50+3,65*2+5,20*2+7,08*2+1,72+1,0)*1,50 =	 139,920

drzwi :	-0,80*1,50*21 =	- 25,200

Razem obmiar =	 114,720

Poz. 37.	KNR  017-0929-05-00  IGM Warszawa	 12,600	m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mozajkowego ,  na ościeżach

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

oscieża :	0,20*1,50*21*2 =	 12,600

Razem obmiar =	 12,600

Poz. 38.	KNR  401-0804-08-00  IGM Warszawa	 73,340	m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Zerwanie cokolika cementowego

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

7,08*2+1,72+0,30*2+0,25*2-0,80*4+1,50+4,94*2+3,30+3,65*2+8,95*2-0,8*9+3,30*2+1,52*4 =	 59,140

10,92*2+1,50-3,30-0,90*8+0,68*2 =	 14,200

Razem obmiar =	 73,340

Poz. 39.	KNR  401-0354-12-00  IGM Warszawa	 5,500	m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wykucie z muru: podokienników betonowych z lastryko

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

2,75*2 =	 5,500

Razem obmiar =	 5,500

Poz. 40.	KNR  401-0321-02-00  IGM Warszawa	 2,000	szt

Analogia-Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników PVC szer 25cm długość 2,75m

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

Opis robót :	Wykonanie remontu budynku gminy Boronów

Roboty malarskie i ogólno-budowlane

ELEMENT :	c.  Wykonaie robót remontowych - korytarze

Data : 2009-08-11	 Str: 8

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

2 =	 2,000

Razem obmiar =	 2,000

Poz. 41.	KNR  401-1216-01-00  WACETOB Warszawa	 170,484	m2

Zabezpieczenie podłóg folią

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

3,30*1,12+2,20*1,50+3,30*4,60*3+1,75*4,60+1,45*4,60 =	 67,256

10,92*1,50+3,30*0,68+8,95*1,50+3,30*6,44+3,63*1,50+0,73*3,30+3,30*7,08 =	 84,519

3,30*1,52+(0,34+0,11)*1,63*(8+10)+(0,34+0,15)1,63*(9+10) =	 18,709

Razem obmiar =	 170,484

Poz. 42.	KNR  401-1215-08-00  IGM Warszawa	 151,775	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Mycie po robotach malarskich: posadzek

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

3,30*1,12+2,20*1,50+3,30*4,60*3+1,75*4,60+1,45*4,60 =	 67,256

10,92*1,50+3,30*0,68+8,95*1,50+3,30*6,44+3,63*1,50+0,73*3,30+3,30*7,08 =	 84,519

Razem obmiar =	 151,775

Poz. 43.	KNR  401-1215-09-00  IGM Warszawa	 37,000	szt

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Mycie po robotach malarskich: stopni wraz z podestami

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

(8+10)+(9+10) =	 37,000

Razem obmiar =	 37,000

Poz. 44.	KNR  401-0106-05-00  IGM Warszawa	 3,000	m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia-Usunięcie z budynku gruzu

Poz. 45.	KNR  401-0108-09-00  IGM Warszawa	 3,000	m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: do 1 km

Poz. 46.	KNR  401-0108-10-00  IGM Warszawa	 3,000	m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na

odległość: za każdy następny 1 km

Opis robót :	Wykonanie remontu budynku gminy Boronów

Roboty malarskie i ogólno-budowlane

ELEMENT :	d.  Roboty pozostałe

Data : 2009-08-11	 Str: 9

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

d.	ELEMENT :   Roboty pozostałe

Poz. 47.	KNR  401-0308-02-00  IGM Warszawa	 5,000	szt

Naprawa uszkodzonych miejsc w murze z cegieł,polegająca na wykuciu cegieł uszkodzonych i

wstawieniu nowych na zaprawie cementowej-naprawa kominów

Poz. 48.	KNR  401-0312-02-00  IGM Warszawa	 1,000	m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Uzupełnienie gładzi cementowej gr.2.5 cm zatartej na ostro, na rolkach murów ogniowych: poziomych, o szer.

1 1/2 cegły

Poz. 49.	KNR  401-0728-01-00  IGM Warszawa	 2,800	m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych, kategorii III, na kominach,przy powierzchni

uzupełnianych tynków w jednym miejscu: do 1,0 m2-analogia

Poz. 50.	KNR  401-0320-09-00  IGM Warszawa	 8,000	gniazdo

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Obsadzenie balustrady w ścianach i podłożach betonowych-schody zewnętrzne

Poz. 51.	ZAŁ.1 - KNNR  002-1301-01-00  MRRiB	 9,900	m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Balustrady schodowe z prętów stalowych, osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

(1,50+4,40+3,10)*1,10 =	 9,900

Razem obmiar =	 9,900

---  Koniec  wydruku  obmiaru  ---