Boronów, dnia 21.12.2009 r.

Znak sprawy:  OŚiZP – 341/16/2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie niniejszego zmówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  poniżej 5.150.00 euro, w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) i dotyczy „Przebudowy ul. 3 Maja w Boronowie wraz z budową odwodnienia”

I. Przedmiot zamówienia:

„Przebudowa ul. 3 Maja w Boronowie wraz z budową odwodnienia”

II. Zamawiający:

Gmina Boronów

ul. Dolna , 42 – 283 Boronów

Strona www.boronow.pl;  boronow@silesia.com.pl

Godziny urzędowania : 7.30 – 15:30, wtorek 7.30 – 16:30 i piątki 7.30 – 14.30

Tel. 034/ 35- 39 –100

Fax. 034/ 36-69-814

III. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5.150.000 euro.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Projekt dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku o długości 1265 m. Przebieg trasy i jej geometria została dostosowana do przebiegu w stanie istniejącym. W ramach zadania planuje się wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 6,00 m. Bezpośrednio przy jezdni po prawej stronie projektuje się na odcinku od km 0+000,00 do km 0+848,50 (skrzyżowanie z ul. Nadrzeczną) chodnik o szerokości 1,50 m z kostki betonowej grubości 8 cm. Jezdnia zostanie zabezpieczona krawężnikiem betonowym 15 cm x 30 cm na ławie betonowej z oporem, natomiast chodnik od strony posesji obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem.

Na długości opracowania zaprojektowano także zjazdy indywidualne. Będą one wykonanie z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego. Na przecięciu krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi będą wykonane skosy 1:1. Na długości zjazdów zostanie wykonane obniżenie krawężnika z 12 cm do 4 cm. Przyjęto następujące rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni:

a) jezdni: - 5 cm – warstwa ścieralna z BA 0/12,8 mm, 9cm – warstwa wiążąca z BA 0/25 mm, 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm.

b) chodnik: - 8 cm – kostka brukowa betonowa, 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm;

c) wjazdy do posesji: - 8 cm – kostka brukowa betonowa, 3 cm – podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 
25 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm.

Ponadto projekt przewiduje:

- budowę kanalizacji deszczowej, PVC fi 400 – 1307,6 mb, PVC fi 200 – 237,6 mb.,  składającej się z studni rewizyjnych betonowych o średnicy wewnętrznej 1000 mm oraz jednej studni o średnicy wewnętrznej 1500 mm połączonych za pomocą rur PVC – U 
o średnicy 400 mm oraz o średnicy PVC 200 mm

- budowę wpustów ulicznych z osadnikami, 52  szt.,  podłączonych przez przykanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej

- przebudowę istniejącego przepustu  pod drogą – 1 szt.

- budowę drenażu podłużnego i poprzecznego wzdłuż drogi, PCV fi 110 – 218 mb, 
PCV fi 200 – 1299,6 mb

- odwodnienie posesji – PVC fi 200 – 605,2 mb, studzienki przyłączeniowe
 PVC 315 – 110 szt.

- wykonanie oznakowania poziomego (znaki  : P-1b, P-1e; P-4, P-10, P-13) oraz pionowego (znaki D-1, D-6, C-9)

Szczegółowy zakres określa  przedmiar robót – załącznik nr 3 do SIWZ, dokumentacja projektowa – załącznik nr 9 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 10 do SIWZ

UWAGA! W pozycji 35 i 36 szczegółowego kosztorysu ofertowego należy wycenić :

- geowłókninę FIBERTEX F – 400 lub równoważną

- żwir filtracyjny płukany złożony z otoczaków frakcji 10  do 35 mm

- rury drenażowe dwuścienne  PE HD  fi = 200 i fi = 110, częściowo sączące

- kształtki według katalogu producenta

- materiał przepuszczalny gruboziarnisty

Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi  opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV 45.10.00.00 – 8:   Przygotowanie terenu pod budowę

Kod CPV 45.23.00.00 – 8:   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Kod CPV 45.23.30.00 – 9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Kod CPV 45.23.32.80 – 5:  Wznoszenie barier drogowych

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin  realizacji zamówienia – 30.09.2010 r.

VI. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu oraz opis dokonywania ich oceny

przez Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę, nie

podlegającą odrzuceniu. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia   okoliczności, o których mowa w art. 24 i art. 89 ustawy pzp.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1. Posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Zamawiający za spełnienie przedmiotowego warunku uzna przedstawienie przez Wykonawcę:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji   działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6     miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy  wystawionej nie wcześniej niż 6  miesięcy  przed upływem terminu składania ofert

-  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24   ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu   składania ofert,

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Zamawiający za spełnienie przedmiotowego warunku uzna udokumentowanie przez Wykonawcę:

-  wykonania minimum 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu  lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy  - w tym okresie, z zakresu budowy lub przebudowy drogi o minimalnej długości 1000 m wraz z odwodnieniem

- dysponowanie minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  kanalizacyjnych

- dysponowanie minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

3. Znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie

zamówienia:

Zamawiający uzna za spełnienie przedmiotowego warunku przedstawienie przez Wykonawcę:

-  polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że      wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności - na kwotę minimum 1. 000 000,00 PLN,

- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających  odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji    właściwego organu wystawionych  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert,

4. Nie podlegają  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający uzna za spełnienie przedmiotowego warunku:

- Złożenie przez Wykonawcę  oświadczenia zgodnie z Zał. Nr 4 do SIWZ

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie ( spełnia/ nie spełnia).  Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

VII.  Dokumenty wymagane od Wykonawcy

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia winien załączyć do  formularza ofertowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 niżej wymagane   dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do      ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6    miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu                         według wzoru stanowiącego -  załącznik nr 4 do SIWZ

c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy  wystawioną nie wcześniej niż 6  miesięcy  przed upływem terminu składania ofert

d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24   
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu   składania ofert

e) wypełniony harmonogram finansowo – rzeczowy realizacji inwestycji według wzoru stanowiącego Zał. Nr 11 do SIWZ (pozycje harmonogramu odpowiadają działom przedmiaru robót, nakłady do poniesienia w okresach miesięcznych odpowiadają planowanemu fakturowaniu danej pozycji)

f) szczegółowy kosztorys ofertowy zgodny z Zał. Nr 3 do SIWZ

2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie,       potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,   wykonawca składa następujące dokumenty:

a) wykaz osób i podmiotów,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia wraz

z informacjami na temat  kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich

czynności , według wzoru stanowiącego  – załącznik nr 5 do SIWZ,

b) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu  lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy  - w tym okresie, odpowiadających swoim  rodzajem  i wartością  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z  podaniem ich  wartości  oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem  dokumentów  potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru), według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

c) wykaz podwykonawców - według wzoru stanowiącego  załącznik nr 7 do SIWZ,

d) oferowane warunki gwarancji -  według wzoru stanowiącego  - załącznik nr 8 do SIWZ.

e) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. VII  2 a  SIWZ, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

3. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:

a) polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że      wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej   działalności - na kwotę minimum  1. 000 000,00 PLN.

b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego  Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających  odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji    właściwego organu wystawionych  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert,

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. w konsorcjum. 
W   takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

• wykonawcy przedłożą wraz z ofertą umowę konsorcjum wszystkich stron,

( wymagana jest solidarna odpowiedzialność wykonawców),

• w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt.1-10 ustawy,

• wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia, umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa; uwaga; treść pełnomocnictwa musi dokładnie określać zakres umocowania,

• wypełniony formularz ofertowy jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę w miejscu np.” Nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum a nie pełnomocnika konsorcjum.

Uwaga, wszelką korespondencję oraz  rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z

pełnomocnikiem (liderem).

Dokumenty muszą być składane  w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez  wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski , zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i  Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania należy kierować na adres

Urząd Gminy Boronów

ul. Dolna 2

42 – 283 Boronów

Zamawiający dopuszcza porozumienie się faksem lub drogą elektroniczną ( w godzinach pracy Urzędu Gminy w Boronowie )

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia  oraz umieści odpowiedzi na swojej stronie internetowej, chyba że  pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

2. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami to:

Szymon Żyłka, Wacław Złotnicki

3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień  czy odpowiedzi  na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania  pisemności postępowania.

4. W  uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie  wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków  zamówienia  oraz  umieszcza na swojej stronie internetowej.

6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również  pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji  istotnych warunków zamówienia  i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy,    którym  przekazano specyfikację  istotnych warunków zamówienia, informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie  wcześniej ustalonych terminów będą podlegały  nowemu terminowi.

IX. Wymagania dotyczące Wadium

1. Przystępujący do przetargu  winien wnieść wadium przetargowe w wysokości:  50.000 zł

przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach  bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu  Polskiej Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości  ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158  z późń.zm. ) .

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku  Spółdzielczym w Koszęcin nie o/Herby z/s w Boronowie na konto:

nr 27 8288 1014 2001 0000 0450 0005,  przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć  w formie oryginału w siedzibie zamawiającego w kasie Urzędu Gminy Boronów  do dnia  14.01.2010 r.   do godz. 10:00.

2. Zamawiający dokona zwrotu wadium przetargowego zgodnie z art. 46  ustawy z 
dnia 29   stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U z 2007 r. Nr 223 
poz. 1655 z późn. zm)

X. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XI. Opis przygotowania oferty

1.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2.  Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3  Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowania

zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą  wymagają podpisu osób uprawnionych do

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, oraz

wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6.  Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,

o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez

Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie

informacje i dane określone w tych dokumentach.

8.  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby

podpisującej ofertę.

9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający

możliwości dekompletacji zawartości oferty.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie                             w siedzibie Zamawiającego:

Gmina Boronów

ul. Dolna 2

42 – 283 Boronów

Pok. Nr 13 – sekretariat

do dnia 14.01.2010 r.  do godz. 10:00

W przypadku ofert składanych drogą pocztową ( na adres jak wyżej ) decyduje data wpływu ofert do Zamawiającego, która nie może być późniejsza  niż 14.01.2010 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po terminie wskazanym wyżej zostaną zwrócone oferentom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:

Urząd Gminy Boronów

ul.. Dolna 2

42 – 283 Boronów

oznakowane następująco:

„Przebudowa ul. 3 Maja w Boronowie wraz z budową odwodnienia , nie otwierać przed 14.01.2010 r. godz. 10:30”

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2010 r. o godz. 10:30

w siedzibie Zamawiającego, ul. Dolna 2, 42 – 283 Boronów, pokój nr 6. – sala narad

Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

4. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

Cena podana w ofercie, powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem  zamówienia.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

Cena oferty musi zawierać  wszelkie koszty niezbędne przy realizacji zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia m.in. przygotowanie placu budowy, ( wytyczenie geodezyjne , tymczasowe obiekty i urządzenia na placu budowy, organizacja ruchu itp. ), zajęcie pasa drogowego, dowóz i odwóz ziemi, pompowanie wody, przygotowanie przedmiotu umowy do użytkowania, opracowanie dokumentacji powykonawczej ( inwentaryzacja geodezyjna ), odtworzenie i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, oraz wszelkie usługi własne i obce niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. W przeciwnym razie skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążą Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów  bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie  warunków  wykonania zamówienia i zapoznanie się z dokumentacją. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją, przedmiarem robót , a wizją w terenie  fakt ten należy zgłosić pisemnie w siedzibie Zamawiającego.

XIV. Kryteria oceny oferty

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego   rozpatrywania, jeżeli:

1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymogi określone niniejszą  specyfikacją,

1.2 z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia    warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

1.3 złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane   przez osoby uprawnione,

1.4 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

1.5 Wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do   najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie  kryterium

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,  która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium przedstawione w tabeli

| Nazwa kryterium | Cena |
| --- | --- |
| Waga | 100 % |

4. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom , spełniającym wymagania

kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba

punktów. Wynik będzie traktowany jako  wartość punktowa oferty.

5. Zastosowano własne wzory do obliczenia punktowego:

W = An* a

Gdzie

W – wskaźnik oceny oferty

An – liczba punktów, którą Zamawiający przyzna ofercie n  za spełnienie kryterium

Cmin

An = ----------- * 100 pkt

Cn

C min – cena minimalna za jaka zostanie zrealizowane zamówienie wśród złożonych  ofert

Cn      - cena badanej oferty

a        - waga kryterium

6. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium),  zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który   uzyska najwyższą ilość punktów.

XV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione  po wyborze oferty w

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie

2.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę 
z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.

3.  O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

4.  Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

5.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  zostanie :

- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

- zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym

wyborze. W zawiadomieniu Zamawiający poda :

a)   nazwę firmy,

b)   adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,

c)   uzasadnienie wyboru

d) siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej  po upływie terminu przewidzianego na

wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi

odrębnym pismem.

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 
5 % ceny całkowitej podanej w ofercie przez Wykonawcę. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku nie wywiązania się z ustaleń określonych w umowie, Po upływie terminów wyznaczonych na usuniecie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający  zleci ich wykonanie z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

1)   pieniądzu  na konto Zamawiającego  Bank  Spółdzielczy Koszęcin o/Herby z/s w

Boronowie na konto nr  27 8288 1014 2001 0000 0450 0005.

2)   w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym – należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy Boronów, pok. nr 10

3)   gwarancjach  bankowych – należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy Boronów, pok. nr 10

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych - należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy Boronów, 
pok. nr 10

5)   w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości -  należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy Boronów, pok. nr 10

Inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być wniesione za zgodą Zamawiającego:

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostanie zwrócone w terminie 30 dni od

dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

•	70 % wysokości zabezpieczenia  gwarantującego zgodnie z umową wykonanie robót zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ich odbiorze końcowym,

•	30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

XVII. Waluta w jakiej będzie rozliczany przetarg

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zostanie dokonane w walucie  polskiej.

XVIII. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

XIX. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Zamówienia częściowe i wariantowe

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXI. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający  przewiduje możliwość udzielenia  zamówień uzupełniających.

XXII. Koszty udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

XXIII. Postanowienia dodatkowe

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XXIV. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie pzp, przepisach wykonawczych oraz w SIWZ- przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych

XXV. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.boronow.bip.net.pl  Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

Załączniki

Załącznik nr 1  - formularz ofertowy

Załącznik nr 2  -  projekt umowy

Załącznik nr 3  -  przedmiar robót

Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą

uczestniczyć w   wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich

kwalifikacji niezbędnych do  wykonania zamówienia, a także zakresu

wykonywanych przez nich czynności

Załącznik nr 6 – wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu  lat robót budowlanych , a

jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy  - w tym okresie,

odpowiadających swoim rodzajem  i wartością  robotom budowlanym

stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich  wartości  oraz daty i

miejsca wykonania oraz załączeniem  dokumentów potwierdzających, że

roboty te zostały wykonane należycie

Załącznik nr 7 – wykaz podwykonawców

Załącznik nr 8 – oferowane warunki gwarancji

Załącznik nr 9 – dokumentacja projektowa

Załącznik nr 10 - specyfikacja techniczna

Załącznik nr 11 – harmonogram rzeczowo – finansowy

Zatwierdził :

____________________

( pieczątka i podpis Wójta)

Boronów, dnia 21.12.2009  r.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ  5.150.000 EURO

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa……………………………………………………………………………………………

Siedziba………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu / faks………………………………………………………………………………..

Nr NIP…………………………………………………………………………………………..

Nr regon…………………………………………………………………………………………

Dane dotyczące zamawiającego

Urząd Gminy Boronów

ul. Dolna 2

42 – 283 Boronów

Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia p.n:  „Przebudowa ul. 3 Maja 
w Boronowie wraz z budową odwodnienia”

Cena  netto…….……………………………………………………………..........zł

(słownie:………………………………………………………………………………………..)

podatek VAT………………………………………………………………………………......zł

(słownie:…………………………………………………………………………………………)

cena  brutto……..…………………………………………………………………zł

(słownie…………………………………………………………………………………………)

Ponadto oświadczam, że:

1. Akceptuję/my wskazany przez Zamawiającego termin płatności 21 dni od daty otrzymania faktury.

2. Spełniam/my wszystkie warunki określone w pkt. VI SIWZ

3. Zapoznałem się z przedstawionym przez Zamawiającego projektem umowy

oraz SIWZ i nie wnoszę( wnosimy) do tej dokumentacji żadnych zastrzeżeń

4.W razie wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji przetargowej, w miejscu i terminie  określonym przez Zamawiającego.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię………………………………………………………………………………….

Stanowisko………………………………………………………………………………………

Telefon…………………………………………………………………………………………..

zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie Wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępniane:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

___________________________________

( pieczątka i podpis osób/y upoważnionej/ych

do reprezentowania wykonawcy)

miejscowość, data

Załącznik nr 2

Projekt umowy

UMOWA Nr  _____/2010

zawarta w dniu ________roku w  Boronowie pomiędzy:

Gminą Boronów, ul. Dolna 2 zwaną dalej "Zamawiającym"   w imieniu, której działa:

1. mgr Rufin Majchrzyk -  Wójt Gminy

a ______________________________________________, REGON ______ NIP___________ działającym na podstawie  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/wpisu do KRS ___________zwanym  dalej " Wykonawcą"  w imieniu którego działają:

1. _____________________________

2. _____________________________

o następującej treści;

§ 1

Przedmiot umowy

1.  Na podstawie wygranego przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na realizacji projektu pn. „Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową odwodnienia”

2.  Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu  przedmiar robót oraz dokumentację projektową.

§ 2.

Obowiązki Stron

1.Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	protokolarnie przekazanie frontu robót do dnia  _________________

2)	przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót,

3)	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w

pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)	przyjęcie frontu robót do dnia ___________________________

2)	zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt oraz zapłata

na rzecz Zamawiającego kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót w

wysokości zryczałtowanej,

3)   utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

4)   przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie

wykonywania robót .

5)	prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla

zachowania terminu wykonania robót.

6)   wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami

technicznymi, Polskimi  Normami, zasadami wiedzy technicznej,

7)  stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz

wykonanego przedmiotu umowy

§ 3.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1.  Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem

technicznym i warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową,

kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego

wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach

określonych w umowie.

2.   Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy

wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

3.  Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie z udziałem

następujących Podwykonawców:

Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców

4.  Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą.

Odmienne postanowienia są nieważne.

5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców

w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.

§ 4.

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie do dnia

30.09.2010  r.

1)	rozpoczęcie ustala się na  7dni od podpisania umowy.

2)	termin zakończenie całości robót budowlanych ustala się na dzień  30.09.2010 r.

2.  Przez termin zakończenia przedmiotu umowy rozumie się doprowadzenie tegoż   zadania do takiego stanu, by mógł być przeprowadzony jego odbiór końcowy  i by można przekazać przedmiot umowy do użytkowania zgodnie z Prawem Budowlanym. Do  odbioru  końcowego należy dołączyć wszystkie dokumenty określone w  § 5  znajdujące się w posiadaniu Wykonawcy

§ 5.

Odbiór robót

1.  Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po

wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe,

ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie .

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawca.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w

szczególności przekazanie:

1)	protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

2)	protokołów badań,

3)	gwarancji,

4)	aprobat technicznych,

5)	atestów i certyfikatów jakości,

6)	deklaracji zgodności z PN,

7)	pozostałych dotyczących przedmiotu umowy

4.Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających  dokonywane będą przez  Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia w   ciągu 7 dni od daty zgłoszenia    przez Wykonawcę gotowości   odbioru.

5. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia  wraz ze złożeniem kompletnych dokumentów  .

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości     do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru.  W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5

niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez

Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

8.  Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione

w toku odbioru.

9. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad, niedoróbek i usterek w terminach przyjętych w protokole odbioru robót(w terminach ustalonych przez  Zamawiającego technicznie uzasadnionych )

§ 6.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, strony ustalają     wynagrodzenie kosztorysowe  w łącznej kwocie  __________zł netto, plus należny podatek VAT  ___ w   wysokości _______ Łącznie wynagrodzenie  wynosi  ___________zł brutto ,

słownie:___________________________________________

2. Cena określona w § 6 pkt 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia  w  tym  również : koszt  przygotowania placu budowy, ( wytyczenie geodezyjne , tymczasowe   obiekty i urządzenia na placu budowy, organizacja ruch itp. ), zajęcie pasa drogowego,   dowóz i odwóz   ziemi, pompowanie wody, przygotowanie przedmiotu umowy do

użytkowania i  zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, podatek od towarów i usług VAT oraz wszelkie usługi własne i obce niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi za całkowicie zakończone etapy lub elementy robót.  Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego  przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej na podstawie  podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Zapłata następuje w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty.

4.  Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie 21 dni od daty przedłożenia zamawiającemu faktury.

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy,

numer konta _______________________________________________________________

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub kilku formach dopuszczonych w SIWZ.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostanie zwrócone w terminie 30 dni od

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

•	70 % wysokości zabezpieczenia  gwarantującego zgodnie z umową wykonanie robót zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ich odbiorze końcowym,

•	30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni po upływie okresu  gwarancji jakości.

§ 8

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot

umowy.

2. Termin gwarancji ustala się  na  48 miesięcy . Gwarancja rozpoczyna swój  bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot

umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony

w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze,

lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia

Zamawiający może:

a)	odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b)	dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

6. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze

wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi

Zamawiający może:

a)	żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b)	żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 9

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. W tym  przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru

§ 10.

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar umownych:

1) za zwłokę  w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia

umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.1,  za każdy dzień zwłoki

2)	za  odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości

20 %   wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.1, za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 i 2       ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawcy przysługuje prawo naliczania kar umownych:

1)	za zwłokę w dokonaniu potwierdzenia zakończenia robót lub odbioru  z przyczyn  niezależnych od Wykonawcy w wysokości  - 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.1, za każdy   dzień zwłoki,

2)	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 %   wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.1, za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

3.Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić      odszkodowania uzupełniającego, Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 7 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą    Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania.   udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy,

5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia

odsetek ustawowych.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy

Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

publicznych nie stanowią inaczej.

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności,

przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami

w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą

Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego

doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

Urząd Gminy Boronów

ul. Dolna 2

42-283 Boronów

Wykonawca:

Nazwa zamawiającego

Ulica

Kod Miejscowość

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie  swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

5. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej

interpretacji.

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się: ofertę Wykonawcy, SIWZ, harmonogram rzeczowo – finansowy.

7. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji

lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego

rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą

do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia

rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

8. Przedstawicielami Stron są:

a)	Zamawiającego:

- Przedstawiciel ogólny: _____________________________________

a)	Wykonawcy:

- Kierownik budowy: ________________________________________

9. Umowę sporządzono w trzech  jednakowo brzmiących egzemplarzach  jeden dla

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3

PRZEDMIAR ROBÓT

„Przebudowa ul. 3 Maja w Boronowie wraz z budową odwodnienia”

Załącznik nr 4

____________________

miejscowość, data

Wykonawca;

Nazwa ________________________________________________

Adres _________________________________________________

Regon __________________

NIP ____________________

OŚWIADCZENIE

O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  na zadanie pn.

„Przebudowa ul. 3 Maja w Boronowie wraz z budową odwodnienia”

Oświadczamy, że jestem/śmy uprawniony/nieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi

1. Posiadam/my uprawnienia niezbędne do wykonania określonej zamówieniem działalności.

2. Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiłem/liśmy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3. Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

5. Oświadczam/my, że zapoznałem(am) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a zawarte w niej wymagania i warunki przyjmuję bez zastrzeżeń oraz, że uważam się za związaną/ego/ z ofertą przez termin określony w specyfikacji.

6. Akceptuję wskazany w SIWZ projekt umowy, a w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję do jej podpisania

____________________________________

pieczątka i podpis/y/ osób/y/ uprawnionych

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr  5

Nazwa wykonawcy ___________________________________________________________

Adres wykonawcy ____________________________________________________________

Miejscowość ________________________________________________________________

Data ____________

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJAMI  NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH  DO WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA

Wykaz wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

| LP | Nazwisko i imię osoby bądź nazwa podmiotu | Posiadane kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności dotyczących zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |

................................................

/pieczątka i podpis/y/ osób/y/

upoważnionej/ych/

do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 6

Nazwa wykonawcy ___________________________________________________________

Adres wykonawcy ____________________________________________________________

Miejscowość ________________________________________________________________

Data ____________

WYKAZ WYKONYWANYCH  ROBÓT BUDOWLANYCH W OKRESIE OSTATNICH  5 LAT PRZED DNIEM WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE, ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ ROBOTOM BUDOWLANYM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA.

Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

| LP | Nazwa i adres zamawiającego | Nazwa i adres budowy | wartość realizowanych robót | Data rozpoczęcia i zakończenia robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające że w/w roboty zostały wykonane należycie ( referencje, protokoły odbioru, faktury lub inne posiadane przez wykonawcę dokumenty )

................................................

/pieczątka i podpis/y/ osób/y/

upoważnionej/ych/

do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 7

...................................

/ miejscowość, data/

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Wykonawca;

Nazwa :..................................................................................................................................

Adres:....................................................................................................................................

Regon:..................................................

NIP:......................................................

Zamierza wykonać przedmiot zamówienia;

- siłami własnymi *

- przy udziale podwykonawców*

1. ............................................................................................................................

Firmie ..................................................................................................................

2. ............................................................................................................................

Firmie ..................................................................................................................

3. ............................................................................................................................

Firmie ..................................................................................................................

*-niepotrzebne skreślić

.................................................................

/pieczątka i podpis/y/ osób/y/

upoważnionej/ych/

do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik nr 8

(pieczęć firmy)

OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI

Nazwa wykonawcy	...............................................................................................................

Adres wykonawcy	...............................................................................................................

Miejscowość ................................................				Data .........................

Zakres warunków gwarancyjnych

| Lp | OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI | ILOŚĆ I POTWIERDZENIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach min. | 48 miesięcy |
| 2 | Reklamacje dotyczące drobnych usterek i wad załatwiane będą w terminie nie dłuższym niż | 3 dni |
| 3 | Naprawy będą dokonywane z należytą starannością | Tak |
| 4 | Okres gwarancji ulega automatycznie wydłużeniu o czas trwania naprawy | Tak |

................................................

/pieczątka i podpis/y/ osób/y/

upoważnionej/ych/

do reprezentowania wykonawcy/