Załącznik nr 9

AKTUALNE WYMOGI DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej wraz                             z niezbędną infrastrukturą techniczną na oczyszczalni”

Parametry techniczne modułów w warunkach testowych (STC):

Moc max Pmax 			minimum 310W
Ogniwa 				monokrystaliczne
Ilość ogniw 				120 + - 10 %
Prąd zwarciowy Isc  			minimum 10,12
Napięcie jałowe Voc 			minimum  39,7
Prąd maksymalny Impp  		minimum 9,80
Napięcie maksymalne Vmpp  		minimum 31,7
Wydajność modułu  			minimum 18,9%
Długość 				1660mm + - 10 %
Szerokość 				990mm + - 10 %
Waga 					20 kg + - 10 %
Maks. Obciążenie modułu, nacisk  	minimum 5400 [Pa]

Maks. Obciążenie modułu, siła ssąca	do 5400 [Pa]

przy założeniu że zaproponowane przez Wykonawców panele nie mogą powodować zmian konstrukcji.